## Slide 1
Frenet坐标系
Frenet到Cartesian坐标系的转换
Cartesian 到Frenet坐标系的转换

## Slide 2
参考线平滑算法
采用五次多项式进行平滑,考虑优化120m,
每段样条曲线优化20m，共6段
目标函数：
对位置的约束：

## Slide 3
参考线平滑算法
光滑性约束：在上⾯将整个参考线分成了6个线段，因此需要保证每个线段在连接处的光滑性，即任意⼀条线段与下⼀条线段连接处的坐标点要⼀致，同时要保证⼀阶导数，⼆阶导数，三阶导数连续。

## Slide 4
路径优化：对障碍物的距离计算
对障碍物距离的计算可以转为计算两个box之间的距离。
进一步可以转为Box A转为Box B四条边的距离中最短的那个边距离。
于是子问题为找到Box A到Box B的任意一条边的距离。
问题进一步转为：
求端点Box A和端点Box A的距离
Box A的四个端点到边距离

## Slide 5
路径优化：SL图下障碍物的映射
在Path模块中，对障碍物做如下处理： 假设自车⾏驶道路上存在⼀个障碍物⻋辆，其⾏驶轨迹为:
计算每段多项式线段的障碍物的代价做法如下:
确定当前多项式线段的起始点 ,以及终点 ，以为间距进⾏等分，那么该多项式有个等间距点
对每个间距点处理：
  以当前点为⼏何中⼼，该点多项式切线⽅向作为⻋辆⽅向，以⾃⻋的尺⼨作为⻓宽⾼，⽣成⼀个四边形的BOX，这 就是⾃⻋在当前间距点所形成的BOX
  利⽤当前间距点(记为),并根据上⼀时刻的速度规划，计算出当前间距点对应的时间.
  根据计算得到的时间，在推导出这个时刻下障碍物所处的位置，利⽤这个位置和该障碍物的尺 ⼨，⽣成对应的BOX
  计算⾃⻋的BOX和障碍物的BOX之间的距离关系，如果已经重叠，那么代表发⽣碰撞，则给这⾥的赋予⼀个碰撞的 代价，如果没有重叠，利⽤距离计算出对应的代价，则为障碍物的距离代价。

## Slide 6
路径优化：DP Path
假设整条参考线长度为L米，将线段按照d米进行分割，那么从起点到终点共有L/d条子线段，同时在横向上根据可行驶区域边界进行N等分，即可将SL图离散化为(L/d)*N个离散点。
DP Path 搜索过程：
假设该图共有m*n个点
for i in n:
for j in m:
遍历上⼀列所有的点 for k in m: 对当前点（i,j）和前向点（i-1,k）: 两点⽤五次多项式连接，计算曲线的代价,障碍物、偏移、⼀阶、⼆阶、三阶微分，计算总代价cost(i,j,k)
当遍历完所有点后，计算出当前点到前⼀列所有点中总代价最⼩的⼀个点，作为当前点的前向节点 循环结束后即可得到m*n个点每⼀个点的前向节点，进⾏回溯得到DP path 搜索的最优路径。遍历最后⼀列点，获得总代价最⼩的那个点，并以该点为起点，回溯得到前向每⼀个点，最终获取到从⻋辆起点到终点的⼀段最优路径。

## Slide 7
路径优化：QP Path
这⾥的QP Path⽅法与前⾯参考线平滑使⽤的算法类似，都是采⽤多段五次多项式来拟合出轨迹,目标函数为
约束条件:
(1)起点约束：
(2)终点约束：
(3)连续性约束：

## Slide 8
路径优化：QP Path
4) 障碍物约束：
在Frenet坐标系下，通过DQ求解出⼀条可⾏解之后，问题就可以从⾮凸优化问题，转化为凸优化问题，关键在于对障碍物的约束可以转化为⼀条凸⾛廊。
在每个点上进行约束，有：
但是如果仅仅依赖式(13)进⾏障碍物约束，会导致⻋辆的四个边⾓不满⾜障碍物碰撞约束，因此需要对施加更严格的约束，以左前⾓为例有：
左前角
由于非线性的，如果直接放入约束中，无法用QP
进行求解，因此需要近似，当小时，有：
一般来说，当在2~3cm,可以接受。有：
左前角：
右前角：
左后角：
右后角：

## Slide 9
路径优化：QP Path
4) Jerk约束：
假设前轮最大转角速率为
那么yaw角最大速率为
最终优化目标为：

## Slide 11
车辆控制算法

## Slide 12
横向控制算法：动力学建模
车辆动力学模型
沿x方向上：
沿y方向上：
沿z方向上：
坐标系变换：
状态变量：
控制变量：

## Slide 13
横向控制算法：动力学建模
车辆动力学模型简化
轮胎纵向力
轮胎侧向力
魔术
公式
滑移率
侧偏角
路面摩擦系数
轮胎垂直载荷
小角度假设
简化动力
学模型

## Slide 14
横向控制算法：动力学建模
车辆动力学模型简化
轮胎纵向力
轮胎侧向力
魔术
公式
滑移率
侧偏角
路面摩擦系数
轮胎垂直载荷
小角度假设
简化动力
学模型

## Slide 15
横向控制算法：动力学建模
滑移率，侧偏角较小
纵向力、侧向力线性化
前轮转角较小、后轮转角为零
简化动力学模型

## Slide 16
横向控制算法：模型线性化
动力学模型
在无人车轨迹点
附近线性化
令：
离散化并写成增量形式
线性时变模型

## Slide 17
横向控制算法：模型线性化
单步线性化
在整个预测时域内，使用同一个模型，即
降低控制器的动态品质
多步线性化

## Slide 18
横向控制算法：流程图
转化为QP问题

## Slide 19
纵向控制算法：双层PID

## Slide 20
工程落地
理论推导
代码开发
离线测试
实车部署
调参优化

## Slide 21
工程落地：调参工具

## Slide 22
工程落地：稳态误差补偿（选讲）

## Slide 23
工程落地：控制器延迟（选讲）
问题：
如果不考虑延迟，可能导致车速无法快速达到期望速度，无法正常刹停，另外也会导致方向盘抖动，影响行车安全。
解决思路：
以油门刹车为例，我们测算刹车踏板和油门踏板的响应时间，利用这个响应时间在算法层面做补偿，我们的规划轨迹会给出未来4s的轨迹，利用响应的延迟时间叠加当前的控制时间，从轨迹上获取叠加后的那一时刻的期望速度。